## Slide 1: SAÍDAS DIGITAIS DO ARDUINO
SERGIO ANDRES CASTAÑO GIRALDO

## Slide 2: O QUE É UMA SAÍDA DIGITAL?
Nos circuitos eletrônicos digitais, uma saída digital é um pino do microcontrolador que pode tomar unicamente dois estados (binário).
Estado Alto – Verdadeiro – 5v – 3.3v – 1 Lógico
Estado Baixo – Falso – 0v – 0 Lógico

## Slide 3: SAÍDAS DIGITAIS DO ARDUINO
Pino 0 – 13: Pinos digitais que podem ser usados como Saídas ou Entradas.
Recomendação: Se você quer usar o PINO 0 e 1 como Saídas, é preciso desligar o circuito para efetuar a programação da placa.

## Slide 4: Para que serve uma Saída Digital?
Serve para interatuar com o mundo físico real. Ligar ou desligar equipamentos.

## Slide 5: Tensão das Saídas Digitais
A tensão de saída de cada pino digital é igual à tensão de alimentação da placa.
Tensão = 5v
Corrente = 40mA
Corrente Recomenda = 20mA
Corrente Total = 300mA
5v
40mA
5v
10mA

## Slide 6: Declarar as Saídas Digitais em Arduino
Vamos declarar o PINO 5 como Saída, para ligar nele um LED (Diodo Emissor de Luz)
pinMode(PINO Digital,OUTPUT);

## Slide 7: Utilizar as Saídas Digitais em Arduino
Uma vez configurado a saída digital podemos definir se queremos ativar ou desativar a saída digital
digitalWrite(Pino da Saída,HIGH);
digitalWrite(Pino da Saída,LOW);

## Slide 8: LED
O diodo emissor de luz, também conhecido pela sigla em inglês LED (Light Emitting Diode), é usado para a emissão de luz em locais e instrumentos onde se torna mais conveniente a sua utilização no lugar de uma lâmpada.

## Slide 9: RESISTOR
Resistores são componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica, através de seu material. A essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou impedância, que possui como unidade o ohm.

## Slide 10: Sequencia de Luzes